ZAŁĄCZNIK  NR  2  DO  ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZADANIE 1 – UNIT STOMATOLOGICZNY  – 1 KPL.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

Typ/model oferowanego sprzętu: .......................................

Producent: ............................................................................

Kraj produkcji: ......................................................................

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

Kolumnę 4 wypełnia Wykonawca.

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Parametr wymagany | Odpowiedź Wykonawcy - TAK/NIE parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIT STOMATOLOGICZNY |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | unit wraz z dwoma krzesełkami, kompresorem oraz pompą ssaka | TAK |  |
| 2. | separacja amalgamatu zgodna z obowiązującym rozporządzeniem (Art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r.) | TAK |  |
| 3. | separator amalgamatu z zabezpieczaniem przed skażeniem środowiska (zapełniony nie pozwala na odpływ brudnej wody do kanalizacji) | TAK |  |
| 4. | wszystkie moduły unitu (konsola lekarza, konsola asysty, spluwaczka, lampa operacyjna) unoszone wraz z fotelem pacjenta | TAK |  |
| 5. | przyłącza mediów zlokalizowane bezpośrednio w podstawie unitu, bez osobnej lub dołączonej skrzynki przyłączeniowej | TAK |  |
| 6. | fotel pacjenta mogący podnosić pacjenta o masie min. 190 kg, w zakresie wys. min. 400-800 mm | TAK |  |
| 7. | unoszenie siedziska w części podparcia stóp podczas rozkładania oparcia w zakresie min.8° | TAK |  |
| 8. | rozkładanie oparcia w zakresie: nie bardziej niż -3° oraz nie mniej niż +63° od podłoża | TAK |  |
| 9. | siłowniki fotela zapewniające każdorazowo jednoczesny ruch siedziska i oparcia | TAK |  |
| 10. | sterowanie ruchami fotela pacjenta z panelu asysty, panelu lekarza oraz sterownika nożnego unitu | TAK |  |
| 11. | zagłówek blokowany pneumatycznie, blokada zwalniana przyciskiem | TAK |  |
| 12. | min. lewy podłokietnik, min. dwupozycyjny, w tym pozycja podpierająca dłoń pacjenta oraz pozycja nie oddzielająca operatora od pacjenta | TAK |  |
| 13. | nożny wyłącznik ssaków w podstawie fotela pacjenta | TAK |  |
| 14. | tapicerka fotela pacjenta zawierająca piankę z pamięcią | TAK |  |
| 15. | tapicerka do wyboru z minimum 10 dostępnych kolorów w tym min. 1 kolor w wersji maskującej niedoskonałości (niejednolita barwa) | TAK |  |
| 16. | konsola lekarza o szerokim zakresie ruchu i ustawna płynnie nad pacjentem: od kolan po mostek - w linii nad osią podłużną jego ciała | TAK |  |
| 17. | konsola lekarza z rękawami instrumentów „podawanymi od góry”, wsporniki rękawów z blokadą dla narzędzi dynamicznych i elektrycznych | TAK |  |
| 18. | rękawy instrumentów odłączane bez udziału serwisu | TAK |  |
| 19. | uchwyt konsoli lekarza z możliwością sterylizacji obudowy | TAK |  |
| 20. | pneumatyczna blokada wysokości konsolety, blokada zwalniana przyciskiem | TAK |  |
| 21. | lekarski dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem parametrów unitu i instrumentów, możliwością dezynfekcji i zastosowania osłon barierowych, sterowaniem pozycją fotela, programowaniem i przywoływaniem min. 4 pozycji zabiegowych, ponadto osobnych: zerowej i spluwaczkowej, osobna pozycja ratunkowa przywoływana czytelną ikoną, włączanie/wyłączanie lampy operacyjnej, wywoływanie napełniania kubka pacjenta i spłukiwania miski, regulowanie ustawień wszystkich instrumentów dynamicznych (mikrosilnika, skalera, turbiny) | TAK |  |
| 22. | regulacja aerozolu zlokalizowana pod konsolą lekarza, odpowiednie pokrętła wody zlokalizowane pod odpowiednim instrumentem | TAK |  |
| 23. | ustawna taca ze sterylizowaną w autoklawie nakładką, taca pod konsoletą lekarza, z odstępem pozwalającym na swobodną regulację aerozolu | TAK |  |
| 24. | automatyczny CHIP BLOWER – przedmuch z końcówek po zatrzymaniu instrumentu rotacyjnego chodzonego wodą | TAK |  |
| 25. | chłodzenie instrumentów z zamkniętego obwodu wody z dedykowanej, bez gwintowej butelki wyposażonej w czujnik poziomu napełnienia | TAK |  |
|  | min. 5 następujących instrumentów na konsoli lekarza: dmuchawko-strzykawka lampa polimeryzacyjna skaler mikrosilnik z kątnicą 1:1 wysokoobrotowa kątnica turbinowa ze złączką | TAK |  |
|  | dmuchawko-strzykawka o parametrach: obudowa przeznaczona do sterylizacji dysza przeznaczona do sterylizacji | TAK |  |
|  | lampa polimeryzacyjna o parametrach: światłowód max. ø8mm przeznaczony do sterylizacji osłonka oczu przeznaczona do sterylizacji rękojeść ustawna pistoletowo i prosto moc max. nie mniej niż 2200mW/cm2 | TAK |  |
|  | mikrosilnik o parametrach: bezszczotkowy moment obrotowy min. 3,0Ncm obroty regulowane w zakresie min. : 100-40.000/min., światło z diody LED złącze zgodne z ISO3964 | TAK |  |
|  | kątnica na mikrosilnik o parametrach: przełożenie 1:1, szklany pręt świetlny, złącze ISO 3964, min. pojedynczy aerozol, wiertło mocowane na przycisk, wiertła Ø 2.35 mm, monolityczna konstrukcja | TAK |  |
|  | skaler o parametrach: skaler piezoelektryczny rękojeść przeznaczona do sterylizacji rękaw umożliwiający łatwe i szybkie podłączenie rękojeści min. 4 końcówki robocze z gwintem w standardzie zgodnym z EMS częstotliwość robocza : 25.000 - 32.000 Hz moc: min. 15W | TAK |  |
|  | wysokoobrotowa kątnica turbinowa o parametrach: szklany pręt świetlny, min. pojedynczy aerozol, połączenie przez szybkozłączkę, FG wiertło Ø 1.6, max. średnica wiertła: 2 mm, | TAK |  |
|  | złączka turbinowa o parametrach: złącze na rękaw MIDWEST 6 drożny (z zasilaniem dla światła) standard połączenia zgodny z turbiną dioda LED | TAK |  |
|  | sterownik nożny unitu o parametrach: ergonomiczny pałąg/uchwyt do przestawiania stopą, dźwignia wychyłowa do regulacji intensywności pracy instrumentów, sterowanie pozycją fotela przywoływanie pozycji zerowej, spluwaczkowej oraz poprzedniej włączanie wody chłodzącej przycisk CHIP BLOWER – przedmuch z końcówek możliwość zmiany kierunku obrotów mikrosilnika możliwość włączenia/wyłączenia lampy operacyjnej możliwość zmiany programu pracy narzędzia | TAK |  |
|  | blok spluwaczki o parametrach: unoszący się wraz z fotelem pacjenta,, ceramiczna, obrotowa min. 300° misa spluwaczki, misa zdejmowana bez udziału serwisu, przystosowana do dezynfekcji, napęd automatycznego obrotu misy, napełniane kubka i spłukiwanie miski wodą sieciową, sterowane na panelach lekarza i asysty, pojemnik na wodę chłodzącą instrumenty, butelka o pojemności min. 1,5 L z bez gwintowym połączeniem, czujniki napełniania butelki kolektor ssaków z filtrami o łatwym dostępie | TAK |  |
|  | konsola asysty o parametrach: unosząca się wraz z fotelem pacjenta, obrotowy stolik na dwuprzegubowym, ustawnym ramieniu, regulacja wysokości stolika najazdowy hamulec bezpieczeństwa dotykowy panel sterowania (min. pozycją fotela, włączaniem/wyłączeniami lampy operacyjnej oraz napełnianiem kubka i spłukiwaniem miski) min. dwa instrumenty asysty: ślinociąg lub ssak standardowy (11mm) z redukcją do ślinociągu ssak duży (15mm) z redukcją do standardowego min. jeden wolny uchwyt z możliwością dalszej fabrycznej rozbudowy o dowolne narzędzie w tym również dynamiczne (skaler, mikrosilnik, turbina, piaskarka, kamera, ssak, ślinociąg, lampa polimeryzacyjna) zdejmowane rolki prowadzące węże ssące, terminale ssaków z regulacją siły ssącej | TAK |  |
|  | lampa operacyjna o parametrach: trzyosiowa, źródło światła z diody LED, min. 2 pole oświetlenia min. 200 x 90 mm gładka powierzchnia, możliwa dezynfekcja całej obudowy, szczelny klosz, brak wentylatora, włączana automatycznie po przywołaniu zaprogramowanej pozycji zabiegowej, automatyczny tryb niepolimeryzujący po podniesieniu lampy polimeryzacyjnej tryb niepolimeryzujący przy 15 000 Lux (filtr) regulacja natężenia: od min. 8.000LUX do max. 50.000LUX, zmienna barwa oświetlenia (ciepłe/naturalne/zimne) bezdotykowy czujnik do włączania i zmiany natężenia, płynna i powtarzalna regulacja natężenia, obudowy uchwytów zdejmowane i przystosowane do sterylizacji | TAK |  |
|  | pompa ssaka o parametrach: pracująca w układzie mokrym, czyli zawierająca separator woda/powietrze, próżnia min. 120mbar hałas max. 63 dB zasilanie ~230V, 50Hz, | TAK |  |
|  | separator amalgamatu o parametrach: z wymiennym zbiornikiem na amalgamat zapasowy pojemnik w zestawie | TAK |  |
|  | kompresor o parametrach: bezolejowy, osuszacz powietrza, zbiornik min.24 l, ciśnienie włączające min.: 6 bar przepływ min. 110 l/min. przy 5 bar zasilanie 230V, 50 Hz, | TAK |  |
|  | krzesełko o parametrach: 2szt. (po jednym dla lekarza i asysty) krzesła z oparciem lub podparciem łokci tapicerka identyczna z tapicerką fotela pacjenta, regulacja wysokości siedziska | TAK |  |
|  | gwarancja: dla unitu, pompy i kompresora min. 2 lata podać wyłączenia gwarancji podać warunki gwarancji jeśli inne warunki dla instrumentów i urządzeń zintegrowanych z unitem to podać gwarancję | TAK, Podać jeśli występuje |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po podłączeniu 
i uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

......................., dnia ........................             				…..................................................

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania